## Slide 1: 多播与Upnp

## Slide 2: 多播（或者称组播）
多播，一定范围内的IP地址
IP地址划分 |  | 
A类 | 1.0.0.0-127.255.255.255 | 不再使用A、B、C类划分，改为，无分类编址CIDR。 如：128.14.35.7/20 表示前20位是网络号，后12位是主机号 配置中则使用网络掩码来表示出网络号
B类 | 128.0.0.0-191.255.255.255 | 
C类 | 192.0.0.0-223.255.255.255 | 
D类 | 224.0.0.0-239.255.255.255 | 多播地址
E类 | 240.0.0.0-254.255.255.255 | 保留

## Slide 3: 多播特点
多播地址是附属在单播地址上，类似一个主机多个IP地址
多播地址可共用，不会冲突（当然，多播地址的目的就是为了共用）
多播与单播类似，只是多播包只要发送一次，就能同时被多台主机接收
多播地址只能作目的地址，且只能用于UDP
多播因易引起“网络泛洪”，一般路由器都会禁用
广播是一种特殊的多播

## Slide 4: 多播地址分配
多播地址 | 用途
224.0.0.0 | 保留
224.0.0.1 | 本子网上的所有参与多播的主机和路由器
224.0.0.2 | 本子网上的所有参与多播的路由器
224.0.0.3-224.0.0.255 | 特殊用途
224.0.1.0-224.0.1.255 | 协议或应用预留
224.0.2.0-238.255.255.255 | 公网使用
239.0.0.0-239.255.255.255 | 内部网使用

## Slide 5: 特殊IP地址
网络号 | 主机号 | 源地址使用 | 目的地址使用 | 含义
0 | 0 | 可以 | 不可 | 在本网络上的本主机
0 | host-id | 可以 | 不可 | 在本网络上的某个主机host-id
全1 | 全1 | 不可 | 可以 | 只在本网络上广播（路由器不会转发）
net-id | 全1 | 不可 | 可以 | 对网络号net-id的所有主机广播
127 | 非全0 或非全1 | 可以 | 可以 | 本地环路测试用
*广播和多播仅应用于UDP

## Slide 6: UPNP的简介
UPnP(Universal Plug and Play,通用即插即用)，微软在1999年提出的一个标准，目的为共享设备和共享资源提供透明访问。
UPnP ，设备一接入网络就能使用。即任何设备只要一接上网络，所有在网络上的设备就能知道有新设备加入，它们之间就能彼此沟通，能直接使用或控制它。
Upnp，建立在TCP/IP基础上，与底层协议无关，利用 XML 进行表述和 HTTP 进行传输。

## Slide 7: Upnp协议层和组件图
UPnP设备制造商 |  |  | 
UPnP工作组 |  |  | 
UPnP设备类 |  |  | 
SSDP | Multicast GENA | SOAP | GENA
HTTPU/HTTPMU |  | HTTP | 
UDP |  | TCP | 
IP |  |  | 

## Slide 8: Upnp流程
寻址
发现
描述
控制
事件
展示

## Slide 9: 设备寻址（即获得IP地址）
UPnP网络的基础是TCP/IP协议族，所以UPnP设备第一步就是要获得一个IP地址，即设备寻址。
通过DHCP服务器获取IP：使用本机地址0.0.0.0:68，目的地址255.255.255.255:67，即本地广播，发送DISCOVER消息；而后DHCP以广播方式回应该消息，其目的MAC地址为发送消息主机的MAC地址。
若网络上无DHCP服务，则使用Auto-IP：设备在地址范围169.254/16范围中查找空闲的地址。
使用Auto-IP的设备必须定时检测DHCP服务器是否存在：若有DHCP回应，设备必须释放Auto-IP分配的地址，而使用新IP。

## Slide 10: 设备发现(一)
设备发现，使用SSDP（Simple Service Discovery Protocol，简单发现协议），其包格式使用HTTP1.1格式
起始行，为如下三种
NOTIFY * HTTP/1.1
M-SEARCH * HTTP/1.1
HTTP/1.1 200 OK
起始行 | 请求行或状态行
头部 | 请求或响应头部
空行 | <回车><换行>
主体 | 
例子：
NOTIFY * HTTP/1.1
Host:239.255.255.250:1900
Cache-control:max-age=1800
Location:http://192.168.0.1:49152/des.xml
Nt:upnp:rootdevice
Nts:ssdp:alive
......

## Slide 11: 设备发现(二)
设备发现方式一：设备加入网络后，定期向组播地址发送ssdp:alive消息，一般周期为30分钟。消息示例如下：
NOTIFY * HTTP/1.1
Host:239.255.255.250:1900
Cache-control:max-age=1800
Location:http://192.168.0.1:49152/des.xml
Nt:upnp:rootdevice
Nts:ssdp:alive
......
设备退网时，发送ssdp:bytebyte消息
设备更新时，发送ssdp:update消息
*239.255.255.250：多播地址
*Location：设备的URL，控制点通过此地址获得设备更详细的信息

## Slide 12: 设备发现(三)
设备发现方方式二：控制节点加入网络后，寻找自己感兴趣的设备。其也向多播地址发送类似如下消息：
M-SEARCH* HTTP/1.1
Host:239.255.255.250:1900
Man:"ssdp:discover"
Mx:5
ST:ssdp:rootdevice
设备回应：
HTTP/1.1200 OK
Cache-control:max-age=1800
Location:http://192.168.0.1:2345/xx.xml
Server:Microsoft-Windows-NT/5.1UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0
.....

## Slide 13: 描述（一）
设备发现后，控制节点对设备知之甚少，通过设备URL来取得设备描述；其通过HTTP协议来完成。获得设备描述后，通过其找到其他URL。
http REST
http get
http get
http REST
Upnp对设备或服务等的描述，都采用XML方式表示。
设备描述符示例：
<?xmlversionxmlversion="1.0" encoding="utf-8"?>
<rootxmlnsrootxmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>1</minor>
</specVersion>
<device>
<deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:BinaryLight:1</deviceType>
......
<serviceList>
<service>
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:SwitchPower:1</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower:1</serviceId>
<SCPDURL>/SwitchPower1.xml</SCPDURL>
<controlURL>/SwitchPower/Control</controlURL>
<eventSubURL>/SwitchPower/Event</eventSubURL>
</service>
</serviceList>
<presentationURL>/SwitchPower/Present</presentationURL>
</device>
</root>
通过设备描述符可获得其他的URL
SCPDURL：服务描述的URL
controlURL：用于控制的URL
eventSubURL：用于订阅事件的URL
presentationURL：用于展示的URL

## Slide 14: 描述（二）
服务描述符示例： <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"> <specVersion> <major>1</major> <minor>1</minor> </specVersion> <actionList> <action> <name>SetTarget</name> <argumentList> <argument> <name>NewTargetValue</name> <relatedStateVariable>Target</relatedStateVariable> <direction>in</direction> </argument> </argumentList> </action> <action> <name>GetTarget</name> <argumentList> <argument> <name>RetTargetValue</name> <relatedStateVariable>Target</relatedStateVariable> <direction>out</direction> </argument> </argumentList> </action> | <action> <name>GetStatus</name> <argumentList> <argument> <name>ResultStatus</name> <relatedStateVariable>Status</relatedStateVariable> <direction>out</direction> </argument> </argumentList> </action> </actionList> <serviceStateTable> <stateVariable sendEvents="no"> <name>Target</name> <dataType>boolean</dataType> <defaultValue>0</defaultValue> </stateVariable> <stateVariable sendEvents="yes"> <name>Status</name> <dataType>boolean</dataType> <defaultValue>0</defaultValue> </stateVariable> </serviceStateTable> </scpd>
actionList定义了“动作”：
名称（name）
若干参数（argument）组成。
  参数名（name）
  传递方向（direction：取值in或者out）
  关联的状态变量（relatedStateVariable）
serviceStateTable定义了“状态变量”：
一个控制点可以订阅（subscribe）状态的变化，从而得到通知。
名称（name）
数据类型（dataType）

## Slide 15: 控制（一）
在获得设备和服务描述之后，控制点可以向这些服务发出动作请求或者状态查询消息。消息使用以XML描述的SOAP格式。
SOAP（Simple Object Access Protocol）简单对象访问协议
SOAP消息格式，使用XML：
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">
<soap:Header>
......
</soap:Header>
<soap:Body>
<soap:Fault>
......
</soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
一些重要的语法规则：
SOAP 消息必须用 XML 来编码
SOAP 消息必须使用 SOAP Envelope 命名空间
SOAP 消息不能包含 DTD 引用
SOAP 消息不能包含 XML 处理指令
SOAP包含以下元素：
必需的 Envelope 元素
可选的 Header 元素，包含头部信息
必需的 Body 元素，包含所有的调用和响应信息
可选的 Fault 元素，提供有关在处理此消息所发生错误的信息

## Slide 16: 控制（二）
Upnp SOAP请求格式：
POST /control/url HTTP/1.1
HOST: hostname:portNumber
CONTENT-TYPE: text/xml;charset="utf-8"
CONTENT-LENGTH: length ofbody
USER-AGENT: OS/versionUPnP/1.1 product/version
SOAPACTION:"urn:schemas-upnp-org:service:serviceType:v#actionName"
<?xml version="1.0"?>
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<s:Body>
<u:actionName xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:serviceType:v">
<argumentName>in arg value</argumentName>
</u:actionName>
</s:Body>
</s:Envelope>
Upnp SOAP响应格式：
HTTP/1.1 200 OK
CONTENT-TYPE: text/xml;charset="utf-8"
DATE: when response wasgenerated
SERVER: OS/version UPnP/1.1product/version
CONTENT-LENGTH: bytes inbody
<?xmlversionxmlversion="1.0"?>
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<s:Body>
<u:actionNameResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:serviceType:v">
<argumentName>out arg value</argumentName>
</u:actionNameResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
*actionName和argumentName就是动作名称和参数名称。

## Slide 17: 事件
在服务期间，状态变量值发生变化，就会产生一个事件。事件服务器根据配置要求把事件向整个网络进行广播。
另一方面，控制点也可以事先向事件服务器订阅事件信息，使得该控制点感兴趣的事件及时准确地传送过来。
事件消息使用以XML描述的GENA格式。
事件消息格式示例：
NOTIFY delivery path HTTP/1.1
HOST: delivery host:delivery port
CONTENT-TYPE: text/xml; charset="utf-8"
NT: upnp:event
NTS: upnp:propchange
SID: uuid:subscription-UUID
SEQ: event key
CONTENT-LENGTH: bytes in body
<?xml version="1.0"?>
<e:propertyset xmlns:e="urn:schemas-upnp-org:event-1-0">
<e:property>
<variableName>new value</variableName>
</e:property>
</e:propertyset>
订阅请求格式示例：
SUBSCRIBE publisher path HTTP/1.1
HOST: publisherhost:publisher port
USER-AGENT: OS/version UPnP/1.1 product/version
CALLBACK: <deliveryURL>
NT: upnp:event

## Slide 18: 展示
展示就是一个Web服务器，控制点使用浏览器浏览或控制设备。其URL在设备描述中。

## Slide 19
获得IP地址
获得设备描述的URL
获得设备描述，而后获得
服务描述的URL
用于控制的URL
用于订阅事件的URL
用于展示的URL
通过服务描述符，获得
动作及其参数描述
状态变量描述
动作请求
状态查询
设备状态有变化就通知控制点
通过浏览器查询或控制设备

## Slide 20
谢谢！