## Slide 1: Wifi简介

## Slide 2: 一、什么wifi
IEEE 802.11
  IEEE（ Institute of Electrical and Electronics Engineers） 是美国电气和电子工程师协会的简称。
  802是该组织中一个专门负责制定局域网标准的委员会。
  802.11代表802项目的第11个工作组，专门负责制订无线局域网的MAC协议和物理层技术规范。
Wi-Fi的来源： 有了标准，生产出的设备不一定会兼容，因各个厂家对标准的解决方法可能不同；1999年时各个厂商为了统一兼容802.11标准的设备而结成了一个联盟，取名为Wi-Fi 联盟。也即，Wi-Fi实际为制定802.11无线网络兼容设备的组织，开始并非代表无线网络协议。只是后来人们逐渐习惯用Wi-Fi来称呼802.11协议。

## Slide 3: wifi常见标准协议
协议 | 发布时间 | 频率 | 带宽 | 最大速率 | 兼容性
802.11 | 1997.06 | 2.4GHZ | 20MHz | 2Mbps | 802.11
802.11b | 1999.09 | 2.4GHZ | 20MHz | 11Mbps | 802.11b
802.11a | 1999.09 | 5GHZ | 20MHz | 54Mbps | 802.11a
802.11g | 2003.06 | 2.4GHZ | 20MHz | 54Mbps | 802.11b/g
802.11n | 2009.10 | 2.4/5GHZ | 20/40MHz | 600Mbps | 802.11a/b/g
802.11ac | 2012.01 | 5GHZ | 20/40/80/160MHz | 6.9Gbps | 802.11a/b/g/n
目前市面上的设备大多为802.11n和802.11ac

## Slide 4: wifi信道（信道也称作频段）
wifi每个信道带宽都为20Mhz
在2.4G频段，
  共有13个信道（即1-13）
  相邻间有重叠，实际只有3个不重叠信道。
在5G频段，
  早期只有5个信道：149,153,157,161,165
  后来又开放了8个信道：36,40,44,48,52,56,60,64
  现在也有13个信道。每个信道彼此都不重叠。

## Slide 5: 2.4G信道

## Slide 6: wifi 2.4G与5G优缺点
2.4G非常拥挤，干扰多
  目前2.4G的wifi设备过多，且实际只有3个信道，非常拥挤，彼此互相干扰。
  同时，wifi 2.4G由于使用ISM频段（使用该频段不用授权，但功率要小于1w），与别无线的设备共用，如蓝牙，外界干扰也较多。另外一些家用设备，如微波炉，也对该频段产生干扰。
5G有13个独立信道，目前设备也少，干扰很小。
5G缺点，频点较高，在空间传输时衰减较为严重。同样功率传输距离大致是2.4G的一半。对于家用而言，表现就是“穿墙差”。

## Slide 7: wifi协议层
wifi协议
MAC层以上，wifi网络与有线网络是一样的。

## Slide 8: MAC层防碰撞机制
有线网使用CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection）即载波监听多点接入/碰撞检测
  发送前，先检测信道是否空闲，若空闲立即发送
  发送中，边发送边检测是否碰撞，若有碰撞则停止发送；等待一段随机时间后，再尝试发送
wifi使用CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/ Collision Avoidance)即载波监听多点接入/碰撞避免
  无线系统难以实现，边发送边检测是否碰撞
  发送前，同样检测信道是否空闲；若空闲，等待一段随机时间后，再次检测，若还是空闲，则发送。
  接收端若收到完整的数据则回应一个ACK数据报；如果发送端没有收到ACK数据报，则认为发送失败，需重传。
  RTS-CTS握手（可选）：先发送很小的RTS帧给目标，等待目标回应CTS后，才开始发送实际数据。以确保传送数据时，其他设备不会使用信道以避免冲突。由于RTS帧、CTS帧很小，若数据包较大，则开销很小。数据包小时，可以不使用。

## Slide 9: MAC帧格式
单位：字节
单位：位
Frame Control域
Protocol Version：MAC帧版本号，目前是0
Type和Subtype：帧类型
To DS和From DS：只在数据帧用
More Fragments：是否分片
Retry：为1表明是重传包
Power Management：是否处于省电模式
More Data：AP缓存中是否有数据
Protected frame：是否加密
Order：是否必须按顺序处理该帧
Duration/id：与帧类型有关，代表ID号或者时间
Sequence control：16位帧编号
FCS：校验值

## Slide 10: 二、wifi网络拓扑结构
网络拓扑模式一：基础网，是有中心（即有AP）
站点（STA）：例，手机
无线接入点（AP）：例，无线路由器
基本服务组件（BSS）：一个AP与多个STA
扩展服务组（ESS）：多个BSS，有相同的SSID
分配系统（DS）：构建BSS间互联和漫游分配等，并使ESS对上层表现得就像一个BSS一样。
有中心模式下，各STA间必须通过AP来通信
SSID：我们安装AP时会，为该AP分配的一个不超过32字节的服务集标识符。也即，我们手机连接wifi时，看到的wifi名称。

## Slide 11: AP一些参数配置
SSID号：如，wifinet
是否开启SSID广播
信道：如，自动
模式：如，11n only、11bgn mixed
信道带宽：如，自动
最大发送速率：如，150Mbps
安全设置：如，WPA-PSK/WPA2-PSK
MAC地址过滤：通过MAC限制可连接的设备

## Slide 12
网络拓扑模式二：Wifi-direct（改进型的ad hoc，也称wifi P2P）
  STA与STA直接通信，并不需要AP的参与；其中一台STA会起到传统意义上的AP的作用，称为Group Owner(GO),另外一台STA则称为Group Client(GC)，像连接AP一样连接到GO。GO和GC不仅可以是一对一，也可以是一对多；比如，一台GO可以同时连接着多台GC。

## Slide 13
Wi-Fi Direct和传统wifi技术并不是互斥的：GO可以可以像AP一样为几台GC提供服务；它同时可以像传统的STA一样，连接到某个AP；它同时自己也可以是一个AP。

## Slide 14: Wifi direct特点
试图取代蓝牙
移动便携
即时可用：如，两个手机能直接通信
用途：共享内容，直接打印，有无线投影机，也可直接投影

## Slide 15: 三、wifi接入过程（有AP）
发现可用网络
选择网络
认证
关联
被动扫描
主动扫描

## Slide 16: 接入过程——发现可用网络
方式一：被动扫描
i） AP周期性地发送信标（Beacon）帧，其包含AP的MAC地址、网络名称（SSID）、支持的速率、认证方式、加密算法等。
ii） 用户主机侦听所有信道，找出位于该区域的所有AP发出的信标帧。
方式二：主动扫描（因AP的SSID是可以配置为不广播的）
i） 由用户主机在每个信道上发送探测请求（Probe request）帧，寻找STA所指定SSID的AP。（也即，必须先知道AP的SSID）
ii） AP发送探测响应（Probe responce）帧回应，其中包含的信息和信标帧类似。若找不到指定SSID的AP，则一直扫描。
接入过程——选择一个网络进入认证阶段

## Slide 17: 接入过程——认证
认证是STA向AP证明其身份的过程
只有通过身份认证的站点才能进行无线接入访问
认证可以通过MAC地址进行，也可以通过用户名/口令进行
认证有开放系统认证、共享密钥认证、密钥身份验证三种
STA和AP均可通过解除认证来终结认证关系
认证方式：早期为WEP，而后为WPA，WPA2为WPA的加强版
WPA、WPA2都有个人和企业模式，
个人模式：名称为WPA-PSK/WPA2-PSK，密钥是共享的
企业模式：名称为WPA/WPA2，每个人可以有不同的用户名、密码，其需要有一个raidus服务器

## Slide 18: 接入过程——关联
如果用户想通过AP接入无线网络，必须同特定的AP关联。
当用户通过网络名称选择指定网络并通过AP认证后，就可以向AP发送关联请求帧。
AP将用户信息添加到数据库，向用户回复关联响应，此过程也常被称为注册。
关联建立后，便可以传输数据，且后续的数据传输只能在两者之间进行。
再关联：STA在从一个老的AP移动到新的AP时通过再关联和新的AP建立关联，再关联前必须经历认证过程。
去关联：STA和AP均可以通过去关联和对方解除关联关系。
  当STA扫描到信号更强的AP时，需先和原来的AP去关联，在才能和新的AP建立关联。
用户每次只可以关联到一个
AP上，关联总是由用户发起

## Slide 19: 谢谢！